## Slide 1
Vorlesung Grundlagen der Hydrologie
Vorlesung: Verdunstung I
Grundlagen der Verdunstung
Boden als Faktor für die Verdunstung am Beispiel Deutschland

## Slide 2
Sie verstehen den Unterschied zwischen Evaporation, Transpiration und Interzeption sowie zwischen realer und potentieller Evapotranspiration.
Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen den Bodenarten und der Verdunstung.
Sie kennen die für die Verdunstung relevanten Faktoren und Prozesse.

## Slide 3: Grundlagen der Verdunstung

## Slide 4: Verdunstung
Die Verdunstung setzt sich aus zwei Teilprozessen zusammen:
Evaporation
Transpiration
Evaporation
Als Evaporation wird die Verdunstung über freien Wasserflächen (Seen) sowie von vegetationsfreien Landflächen bezeichnet.
Transpiration
Bei der Transpiration handelt es sich um die Verdunstung über die Oberfläche von Pflanzen.
Interzeption
Niederschlag wird von der Vegetation (Kronendach, Streuschicht) aufgefangen und vorübergehend gespeichert  Niederschlagsanteil gelangt zum größten Teil durch Verdunstung (Interzeptionsverdunstung) in die Atmosphäre zurück, ohne den Erdboden zu erreichen
Bildzitat: C. Schiffer 2021
Notes: Zusatz Transpiration:
Das Ausmaß der Wasserabgabe variiert bei unterschiedlichen Pflanzenarten und ist abhängig vom jeweiligen Standort der Pflanzen. Beeinflussende Umweltfaktoren sind z. B. die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, die Lichtintensität, die Temperatur. Weitere moderierende Faktoren sind die Pflanzendichte, Nährstoffmangel, die Bodenstruktur (ein fester Boden verringert die Wasserverfügbarkeit)

## Slide 5: Evapotranspiration I
Bei hydrologischen Modellierungen wird die Evapotranspiration als Zusammenfassung von Evaporation und Transpiration abgebildet.
Die Evapotranspiration ist eine ausschlaggebende Größe bei folgenden Aufgabenstellungen:
Wasserhaushaltsbilanzierungen
Ermittlung des langjährigen Wasserdargebots
Niederschlag - Abfluss Modellierungen
Wachstums- und Ertragsmodelle der Land- und Forstwirtschaft
Für diese Fragestellungen ist es notwendig, die (möglichst) exakte Größe der Evapotranspiration sowohl als Mittelwert für langanhaltende Prozessabbildungen sowie in hoher raumzeitlicher Auflösung zu bestimmen.
Notes: Die Bedeutung der Evapotranspiration für die Hydrologie wird durch den vielfältigen Nutzen deutlich, allerdings sind in-situ Messungen sehr aufwändig und werden nur an wenigen Standorten durchgeführt. Dies führt dazu, dass die Evapotranspiration durch mathematische Berechnungen anhand anderer Klimaparameter meist nur abgeschätzt wird. Welche Klimaparameter dafür genutzt werden, hängt von der Berechnungsformel ab (z.B. Hargreaves  nur Temp und Niederschlag, wohingegen Penman-Monteith noch rel. Luftfeuchte, Windgeschw. Und Strahlung benötigt)

## Slide 6: Evapotranspiration II
Bei den Angaben zur Verdunstung wird unterschieden zwischen
Potentielle Verdunstung ETP
Reale Verdunstung ETR
Die potentielle Verdunstung ETP ist eine Rechengröße, die angibt, wie viel Wasser bei gegebenen meteorologischen Verhältnissen verdunsten würde, falls unbegrenzte Wassermengen zur Verfügung stehen.
Die tatsächliche oder reale Verdunstung ETR wird bei den vorhandenen Wassermengen und klimatischen Bedingungen (beispielsweise per Lysimeter) gemessen.
Es gilt: ETP  ETR
Notes: Die potenzielle Verdunstung ist z.B. über Wasseroberflächen gleich der realen Verdunstung
(Potenzielle Frage: Bei welchem Landschaftstyp ist Etp =Etr ?)

## Slide 7: Verdunstungsprozess
Atmosphäre
Wasserdargebot
Energiedargebot
Boden Vegetation Standortbedingungen
Verdunstung
Entscheidend für die Verdunstung sind:
der Dampfdruckgradient
das Wasserdargebot
das Energiedargebot

## Slide 8: Verdunstung aus der Wasserbilanz
+R
-R
+ P
- E
+ ∆W -
Wasserbilanz
P: Niederschlag
E: Verdunstung
R: Abflusshöhe (ober- und unterirdisch)
W: Wasservorratsänderung

## Slide 9: Verdunstung aus der Energiebilanz
+ -
- LE +
+ G -
Energiebilanz
R: Nettostrahlung
H: fühlbarer Wärmestrom
G: Bodenwärmestrom
LE: latenter Wärmestrom
+ H -

## Slide 10: Einflussfaktoren für die Verdunstung
Die Verdunstung ist physikalisch von folgenden Faktoren abhängig:
der Differenz des Dampfdruckes an der Oberfläche und dem Dampfdruck der oberflächennahen Luft
der Energie, die an der Oberfläche zur Verfügung steht
der Menge des Wasserdampfes, die in der Luft transportiert wird
der Menge des Wassers, das an der Oberfläche vorhanden ist oder dahin transportiert wird
Abhängigkeit der Verdunstung

## Slide 11: Jährliche Verdunstungsverhältnisse
Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über das Verhältnis der jährlichen Verdunstung zum jährlichen Niederschlag in Abhängigkeit der Vegetation.
Chart: hV/hN in %
| Kategorie 1
Nackter Boden | 30
Getreideland | 40
Hackfrüchte | 45
Grünland | 65
Wälder | 70
freie Wasserfläche | 75
feuchte Erdoberfläche | 95

## Slide 12: Jahreszeitliche Schwankung der Verdunstung
Notes: Ort?
 Nördliche Hemisphäre

## Slide 13: Boden als Faktor für die Verdunstung am Beispiel Deutschland

## Slide 14: Jahreswerte der Verdunstung in Deutschland
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Verdunstung in mm
ETa Winter
ETp Winter
ETa Sommer
ETp Sommer
ETa Gesamtjahr
ETp Gesamtjahr
Notes: Entscheidend: Eta und Etp Differenz im Sommer größer  teilweise Wasserlimitierte Bedingungen
ET im Winter generell geringer  tendentiell Energielimitiertes System

## Slide 15: Verdunstung im Bodenkörper
Ton < 0,002 mm
Schluff 0,002 – 0,063 mm
Sand 0,063 – 2 mm
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Bodenfeuchte Normalwerte 1981-2018
Tonboden:
wenig Grobporen, viele Feinporen
hoher Wassergehalt bei Sättigung
hohe Wasserhaltekapazität (Wassergehalt bei Feldkapazität)
hoher Totwassergehalt
geringe nutzbare Feldkapazität
niedrige gesättigte Wasserleitfähigkeit
großer Kapillarsaum
neigt zu Schrumpfrissen

## Slide 16: Verdunstung im Bodenkörper
Ton < 0,002 mm
Schluff 0,002 – 0,063 mm
Sand 0,063 – 2 mm
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Bodenfeuchte Normalwerte 1981-2018
Schluffboden
Grobporen und Feinporen gleich verteilt
mittlerer Wassergehalt bei Sättigung
mittlere Wasserhaltekapazität (Wassergehalt bei Feldkapazität)
mittlerer Totwassergehalt
hohe nutzbare Feldkapazität
mittlere gesättigte Wasserleitfähigkeit
mittlerer Kapillarsaum
neigt zum Teil zur Verschlämmung und somit zu geringen Infiltrationskapazitäten

## Slide 17: Verdunstung im Bodenkörper
Ton < 0,002 mm
Schluff 0,002 – 0,063 mm
Sand 0,063 – 2 mm
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Bodenfeuchte Normalwerte 1981-2018
Sandboden:
viele Grobporen, wenige Feinporen
geringer Wassergehalt bei Sättigung
geringe Wasserhaltekapazität (Wassergehalt bei Feldkapazität)
geringer Totwassergehalt (Wassergehalt beim permanenten Welkepunkt)
geringe nutzbare Feldkapazität
hohe gesättigte Wasserleitfähigkeit
kleiner Kapillarsaum

## Slide 18: Bodenhydrologische Begriffe
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Sickerwasser ist das unterirdisches Wasser, das sich überwiegend durch Schwerkraft in der ungesättigten Zone unterhalb des durchwurzelten Bereichs bewegt.
Haftwasser ist das im Boden gegen die Schwerkraft gehaltene Wasser und besteht aus Kapillar- und Adsorptionswasser.
Kapillarwasser ist der Anteil des Haftwassers, der durch Menisken gehalten wird.
Adsorptionswasser ist der der Anteil des Haftwassers, der an der Oberfläche der Bodenteilchen angelagert ist, ohne Menisken zu bilden.
Totwasser ist durch Kapillarwirkung gebundenes Wasser, das von Pflanzen nicht mobilisieren werden kann.

## Slide 19: Nutzbare Feldkapazität
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Feldkapazität (Fk) = Wassermenge, die ein zunächst wassergesättigter Boden gegen die Schwerkraft nach 2 bis 3 Tagen noch halten kann
nutzbare Feldkapazität (nFk) = Wassermenge, die ein Boden pflanzenverfügbar speichern kann wird im Boden in den Mittelporen mit Saugspannung (pF-Werten) 1,8 und 4,2 gespeichert
Ableitung auf Basis bodenartenspezifischer Kennwerte und der Beschreibung der Bodenartenschichtung
errechnet sich je Bodenartenschicht aus Anteil der Bodenarten bei mittlerer Lagerungsdichte, korrigiert durch volumenprozentuale Abschläge für den Skelettanteil (ohne nutzbare Feldkapazität) bzw. durch Zuschläge für die Humusgehalte
nFk ist bei grundwasser- und staunässefreien Böden wesentliche Maß für die pflanzenverfügbare Bodenwassermenge  Relevanz für Bodenfruchtbarkeit und Ertragssicherheit

## Slide 20: Permanenter Welkepunkt
Bildzitat: Dyck & Peschke 1995
Der permanenter Welkepunkt, PWP, wird als der Wassergehalt bezeichnet, bei dessen Unterschreitung die meisten Pflanzen irreversibel welken.
Da er für verschiedene Pflanzen unterschiedlich ist, und auch von der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit des betreffenden Bodens abhängt, wurde eine ihm äquivalente, jedoch reproduzierbare Größe definiert, der Äquivalentwelkepunkt (ÄWP).
Er bezeichnet den Wassergehalt bei einer Saugspannung von 1,55 MPa.

## Slide 21: Wasserhaltevermögen (Wasserspannungskurve, Retentionskurve, pF-Kurve)
Bildzitat: Wilhelm 1997
Wasserspannung in pF-Werten (log10 der Wassersäule (Ws) in cm) und Wassergehalte (Vol %) in Sand-, Schluff- und Tonböden
Achtung: Bereich 3 (straffiert) soll andeuten, dass es keine klare Grenze gibt sondern diese variabel ist. Es gilt: θFK = θnFK + θPWP

## Slide 22: Bodenfeuchte
Nutzbare Feldkapazität (%)
Bodenfeuchte Normalwerte 1981-2018
Bildzitat: DWD 2018
Notes: Entscheidend: Eta und Etp Differenz im Sommer größer  teilweise Wasserlimitierte Bedingungen
ET im Winter generell geringer  tendentiell Energielimitiertes System

## Slide 23: Verdunstung in städtischen Gebieten
 | I | II | III | IV
 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
Niederschlag [hn] | 588 | 588 | 588 | 588
Verdunstung [hv] | 335 | 231 | 166 | 102
Grundwasserneubildung [ds] | 208 | 117 | 118 | 99
Oberflächenabfluss [ha] | 45 | 240 | 304 | 387
hn – hv – ha – ds = 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versiegelungsstufen
I: 10 – 50 % Einfamilienhaus Siedlung
II: 45 – 75 % Blockrandbebauung
III: 70 – 90 % Städtische Bebauung
IV: 85 – 100 % Innerstädtische Blockbauweise
Chart: 
| I | II | III | IV
Verdunstung | 335 | 231 | 166 | 102
Grundwasserneubildung | 208 | 117 | 118 | 99
Oberflächenabfluss | 45 | 240 | 304 | 387
Notes: Die zunehmende Bebauung wirkt sich auf die hydrologischen Prozesse aus und führt bei zunehmnder Bebauung zu einer abnehmenden Verdunstung und in gewissen Maße auch GW Neubildung (insbesonder von I II) zugunsten des Oberflächenabflusses.

## Slide 24: Stichworte Verdunstung
Transpiration
Evaporation
Verdunstung über die Oberfläche von Pflanzen
Interzeption
Vorübergehende Speicherung von Niederschlag durch Vegetation bevor er wieder verdunstet
Verdunstung über freien Wasserflächen und vegetationsfreien Landflächen
Nutzbare Feldkapazität
Evapotranspiration
Wassermenge, die ein Boden pflanzenverfügbar speichern kann
Permanenter Welkepunkt
Wassergehalt, bei dessen Unterschreitung die meisten Pflanzen irreversibel welken
Zusammenfassung von Evaporation und Transpiration

## Slide 25: Literatur
Bildzitat: nach Menzel 2011 in Fohrer et al. 2016
ATV-DVWK: Verdunstung in Bezug zu Landnutzung, Bewuchs und Boden, Merkblatt 504, 2002.
Dyck, S., Peschke, G., 1995: Grundlagen der Hydrologie, Verlag für Bauwesen, Berlin, 3. Auflage
Fohrer, N. (Hrsg.), Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A., Weiler, M. (2016): Hydrologie. utb.basics, Haupt Verlag, Bern, 389 Seiten. ISBN 9783838545134.
HLNUG: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Niedrigwasser und Trockenheit 2018; HLNUG: Wiesbaden, Germany, 2018.
Scheffer, F. und Schachtschabel, P. (2018): Scheffer/Schachtschabel. Lehrbuch der Bodenkunde. Spektrum Akademischer Verlag.
UFZ-Dürremonitor, abrufbar unter: https://www.ufz.de/index.php?de=37937 (letzter abruf:02.12.2021)
van Loon, A.F., 2015. Hydrological drought explained. WIREs Water 2 (4), 359–392.