## Slide 1
Vorlesung Grundlagen der Hydrologie
Vorlesung: Grundwasser
Stoffeinträge ins Grundwasser

## Slide 2: Lehr- und Lernziele der Veranstaltung
—
Sie erläutern Stoffeinträge in den Grundwasserkörper und deren Einfluss auf die Qualität des Grundwassers in Deutschland
—
—
—
—

## Slide 3: Grundwasser
Stoffeinträge ins Grundwasser

## Slide 4: Zustand: Grundwasser in Deutschland
Bildzitate: UBA 2017, Wasserwirtschaft in Deutschland

## Slide 5: Nitratgehalte Grundwasser
Bildzitat: UBA 2017, Wasserwirtschaft in Deutschland
Grün: 0-25mg /l
Gelb: 25-40mg/l
Orange: 40-50mg/l
Rot: >50mg/l
Grenzwert für Trinkwasser liegt bei 50 mg/l (EU weit)
Nitratbelastungen können, insbesondere bei Säuglingen,enorme gesundheitliche Konsequenzen haben.

## Slide 6: Boden als Filter
Stoffeinträge durch
Regen und direkte Bodenbelastung
Physikalische Filterwirkung Adsorption und Resorption von Stoffen Physikalische Reinigung durch Bodenmatrix
Umbau und Ausfällung von Stoffen Veränderungen des chemi-schen Milieus während der Bodenpassage
Verdunstung Aufnahme von Nährstoffen und Wasser
Bildzitat:
LfU Bayern
Intensiv belebte Bodenzone: biologische Stoffumsetzungen, biologische Reinigung
Intensiv belebte Bodenzone
Ungesättigter Bereich
Grundwasserspiegel
Gesättigter Bereich (Grundwasserleiter)
Grundwasserhemmschicht

## Slide 7: Diffuser Stoffeintrag– Phosphat und Stickstoff I
Grundwasserebene
Phosphat Eintrag (via Erosion) vorwiegend oberflächennahe, horizontale Fliessprozesse
Stickstoff Eintrag (via Bodenpassage) vorwiegend vertikale Fliessprozesse zum Grundwasser und von dort in die Gewässer
Bildzitat: H. Nacken

## Slide 8: Diffuser Stoffeintrag– Phosphat und Stickstoff II
Phosphat Eintrag
Stickstoff Eintrag
(via Erosion) vorwiegend oberflächennahe, horizontale Fließprozesse
(via Bodenpassage) vorwiegend vertikale Fließ-prozesse zum Grundwasser und von dort in die Gewässer
Grundwasserebene
Auswaschungsgefährdung
Erosionspotenzial
Bildzitat: H. Nacken

## Slide 9: Zielbestimmung beim Stoffeintrag
Bestimmung der Erosionsgefährdung
Ermittlung der Austauschhäufigkeit und Bestimmung des nutzungsabhängigen Auswaschungspotenzials
Räumliche Identifikation der Interaktionszonen Oberflächenwasser & Grundwasser

## Slide 10: Interaktion Oberflächenwasser - Grundwasser
Ergebnis:
Influente (wasserabgebende) Gewässer oder effluentes (ausfließendes) Grundwasser
Bildzitat: H. Nacken

## Slide 11: Stickstoffeintrag in Gewässer
▼
Grundwasserebene
Gesamtmenge der jährlichen Einträge:
590.000 t/Jahr
230.000 t/Jahr
Diffuse Einträge
Punktförmige Einträge
Quellen:
Landwirtschaft 67%
Atmosphärische Disposition 1%
urbane Flächen 4%
Quellen:
Kommunale Kläranlagen 25%
indirekte Industrie- einleitung 3%
Insgesamt 72%
Insgesamt 28%
Bildzitat: H. Nacken

## Slide 12: Phosphoreintrag in Gewässer
Quellen:
Landwirtschaft 55%
Atmosphärische Disposition <0,5%
urbane Flächen 11%
▼
Grundwasserebene
Gesamtmenge der jährlichen Einträge:
24.500 t/Jahr
12.500 t/Jahr
Quellen:
Kommunale Kläranlagen 31%
indirekte Industrie- einleitung 3%
Diffuse Einträge
Punktförmige Einträge
Insgesamt 66%
Insgesamt 34%
Bildzitat: H. Nacken

## Slide 13: Schematischer Stoffeintrag
Ort der Beurteilung
Grundwasserleiter
Schadstoffquelle
Bildzitat:Dr. Roland Meyer, RWTH, Promotion: Auswirkungen der Verwertung mineralischer Reststoffe auf das Grundwasser
Ungesättigte
Bodenzone

## Slide 14: Anforderungen an die Landwirtschaft
Grundsätzlich gilt: Jeder hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen gar nicht erst entstehen können.
=> Pflicht zur Vorsorge
Bei bestehenden schädlichen Bodenveränderungen sind Sanierungs-, Schutz- oder Beschränkungsmaß-nahmen zu ergreifen.
=> Pflicht zur Gefahrenabwehr
Schlußfolgerungen:
Schadstoffbelastungen verhindern
Erosionsprozesse vermeiden
Schadverdichtungen vorbeugen

## Slide 15: Gewässergefährdung durch landwirtschaftliche Kulturen
Wiese
Weide
Getreide
Hackfrüchte (Rüben ,Kartoffeln)
Mais
Gemüse, Obst, Weinbau
gering
groß

## Slide 16: Gute fachliche Praxis
Standort- und witterungsgerechte Bodenbearbeitung
Erhaltung oder Verbesserung der Bodenstruktur
Vermeidung von Bodenschadverdichtungen
Vermeidung von Bodenabträgen (Erosion)
Erhaltung naturbetonter Strukturelemente der Feldflur (z.B. Hecken, Feldgehölze, Feldraine)
Erhaltung und Förderung der biologischen Aktivität des Bodens
Erhaltung des standorttypischen Humusgehaltes

## Slide 17: Verringerung von Schadstoffeinträgen
Einsatz schwermetallarmer Mineraldünger
Verminderung unnötig hoher Zusätze an Kupfer, Zink und Antibiotika in Futtermitteln, zur Entlastung der Frachten in Gülle oder Festmist
Einschränkung der Verwertung von Klärschlämmen auf besonders nährstoffreiche und schadstoffarme Schlämme
Nur gütegesicherte Komposte entsprechend der Bioabfallverordnung ausbringen

## Slide 18: Maßnahmen gegen Bodenerosion
Bildzitate: "k5951-1" by USDAgov and "Rill Erosion" by SoilScience.info are marked with CC BY 2.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=openverse

## Slide 19: Maßnahmen gegen Bodenerosion
Reduzierung der Zeitspannen ohne oder nur geringer Bodenbedeckung durch Untersaaten, Zwischenfruchtanbau oder Strohmulch
Anwendung erosionsmindernder Bodenbearbeitungs- und Bestellverfahren wie konservierende Bodenbearbeitung mit Mulch oder Direktsaat
Vermeidung hangabwärts gerichteter Bearbeitungsspuren
Aufbau und Erhalt eines stabilen Bodengefüges, z.B. durch Zufuhr organischer Substanz und Kalk
Vermeiden von Krumenbasis- und Unterbodenverdichtungen
Unterteilung langer Hänge, die sonst durchgehend mit erosionsfördernden Kulturen bestellt wurden
Anlage von Grünstreifen quer zum Hang
Dauerhafte Begrünung von besonders gefährdeten Tiefenlinien

## Slide 20: Quellen
Baumgartner, A. & H.-J. Liebscher (Hrsg.) (1996). Allgemeine Hydrologie. Quantitative Hydrologie. Lehrbuch der Hydrologie Band 1. Geb. Bornträger. 694 S.
Dyck, S. & G. Peschke (1995). Grundlagen der Hydrologie, Berlin, Verlag für Bauwesen. 536 S.
Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A. & M. Weiler (Hrsg.) (2016). Hydrologie. utb. basics. Hauptverlag. 389 S.
Grotzinger, J. u. Jordan, T. (2017). Press-Siever. Allgemeine Geologie. 7. Aufl., Berlin: Springer-Verlag. ISBN 9783662483411. DOI: 10.1007/978-3-662-48342-8
Richter, G. (1998). Bodenerosion: Analyse und Bilanz eines Umweltproblems.Darmstadt: Wiss. Buchges. 264 S.
Scheffer/Schachtschabel (2018). Lehrbuch der Bodenkunde. Berlin, Heidelberg: Springer. 750 S.
Schulte, A., Schütt, B. & S. Möller (2011). Hydrogeographie. In: Gebhardt, H., Glaser, R., Radtke, U., Reuber, P. (Hrsg.): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. Spektrum.
Umweltbundesamt (UBA) (Hrsg.) (2008). Grundwasser in Deutschland. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3642.pdf
Vogelsang, D. (1998). Grundwasser. Springer.